## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ САМОЛЕТА

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЯК-52 - двухместный учебно-тренировочный спортивный самолёт, предназначен для первоначального обучения и тренировки летчиков.

На самолёте установлен двигатель воздушного охлаждения М-14П мощностью 360 л.с. с винтом В530ТА-Д 35.

Наличие на самолёте радиостанции, переговорного устройства, комплекса пилотажно-навигационного оборудования, посадочных щитков убирающегося шасси с тормозными колесами дает возможность обучающимся получить необходимые навыки в пользовании оборудованием, присущим современным самолётам.

Большая энерговооруженность и хорошая управляемость позволяют обучать летчиков-спортсменов выполнению фигур простого, сложного и высшего пилотажа.

Сочетание простоты конструкции с высокой прочностью и надежностью делает полеты на самолёте вполне безопасными.

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крыло:

профиль	Clark YH

площадь	15,0 м2

размах	9,300 мм

длина средней аэродинамической хорды (САХ)	1640 мм

поперечное „V" крыла по линии хорд	2°

угол установки крыла	+2°

площадь элеронов	198 м2

Отклонение элеронов:

вверх	22°

вниз	16°

площадь щитков	1,03 м2

отклонение щитков	45°

Горизонтальное оперение:

площадь	2,86 м2

размах	3160 мм

поперечное	0°

угол установки	1’30

площадь руля высоты с триммером	1,535 м2

Отклонение руля высоты:

вверх	25°

вниз	25°

Отклонение триммера руля высоты:

вверх	12°

вниз	12°

Вертикальное оперение:

площадь вертикального оперения 	1,48 м2

площадь руля направления	0,871 м2

Отклонение руля направления:

влево	27°

вправо	27°

Прочие размеры:

длина самолета	7745 мм

стояночный угол самолета	4°

колея шасси	2715 мм

база шасси	1860 мм

высота самолета	2700 мм

наибольшая высота кабины	1110 мм

наибольшая ширина кабины	800 мм

Рис. 1 Общий вид самолета Як-52

| Характеристики самолета | вариант с колесными шасси | вариант с лыжными шасси |
| --- | --- | --- |
| Вес пустого самолета, кг. | 1035 | 1075 |
| Максимальный взлетный вес, кг | 1315 | 1355 |
| Полная нагрузка, кг |
| экипаж с парашютом | 180 | 180 |
| топливо | 90 | 90 |
| масло | 10 | 10 |
| Допустимый эксплуатационный диапазон центровок % САХ | 17,5-27 | 17,5-27 |
| Центровка пустого самолета с выпущенными шасси, % САХ | 19,0 | 18,8 |
| ПРИМЕЧАНИЕ |
| Допуск: на вес пустого самолета  |
| Допуск: на центровку пустого самолета  |
| Выпуск шасси смещает положение центра тяжести самолета примерно на 0,5% |
| Выработка топлива в полете смещает положение центра тяжести самолета назад на 0,3% САХ при пилотировании двумя летчиками и вперед на 0,1% при пилотировании одним летчиком. |

### ОСНОВНЫЕ ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА

Максимальная скорость горизонтального полета при

весе 1 315 кг на высоте Н = 1 000 м	270 км/час

Максимальная рабочая высота	 4 000 м

Время набора высоты Н = 4 000 м на I номинальном

режиме работы двигателя	15 мин'

Практическая дальность полета на высоте Н = 500 м при взлетном весе 1315 кг с полной заправкой топливом при крейсерской скорости V пр. = 190 км/час с 10% резервным 
остатком топлива	500 км

Максимально-допустимые эксплуатационные перегрузки, д. -5, +7

Максимально-допустимая скорость пилотирования	360 км/час

Длина разбега с бетонной ВПП при взлетном весе 1315 кг и скорости

отрыва V отр -= 120 км/час	180 - 200 м

Длина пробега по бетонной ВППпри посадочном весе 1315 кг и скорости касания V кас = 120 км/час:

посадочные щитки выпущены	260 м

Максимально-допустимая скорость боковой составляющей
ветра под углом 90° к ВПП при взлете и посадке самолета	6 м/сек

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

Условное обозначение двигателя	М-14П

Систола охлаждения	воздушная

Число цилиндров и их расположение	, звездообразное в один ряд

Порядок нумерации цилиндров против часовой стрелки, верхний цилиндр № 1

Степень сжатия	6,3 +0,1

Направление вращения вала винта 	(левое по направлению полета)

Винт воздушный	В 530 ТА-Д 35

Высотность двигателя	невысотный

Мощность двигателя у земли	360 - 2 л.с.

Число оборотов коленчатого вала в мин 	2900+ 1%

Время непрерывной работы двигателя:

- на взлетном режиме, не более	5 мин

- на максимально-допустимых, не более	1 мин

- на остальных	не ограничено.

Время перехода (приемистость) от 700 об/мин (малый газ)
 до взлетного режима на неподвижном самолете, не более	3 сек

Система запуска двигателя	 (воздушная)

Сорт топлива, бензин	Б-91/115 октановое число не менее 91

Сорт масла	МС-20

Давление масла на входе в двигатель	4 - 6 кг/см/2

Минимально-допустимое давление масла 	1 кг/см2

Давление топлива перед карбюратором:

- на рабочих режимах	0,2-0,5 кг/см2

- на минимальном числе оборотов, не менее	0,15 кг/см2

Температура масла на входе в двигатель:

- минимально-допустимая	40°С

- рекомендуемая	50 - 65°С

- максимальная при длительной работе двигателя, не более	75°С

- максимально-допустимая в течение
 не более 15 мин непрерывной работы двигателя	85°С

Температура головок цилиндров:

- рекомендуемая	140°-190°С

- минимально-допустимая для нормальной работы двигателя	120°С

- максимальная при длительной работе двигателя	220°С

- максимально-допустимая при взлете и наборе высоты 
не более - 15 мин и не более 5% от ресурса	240°С