ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ М-14П

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Авиационный двигатель М-14П поршневой, четырехтактный, бензиновый, с воздушным охлаждением, девятицилиндровый, однорядный, со звездообразным расположением цилиндров и с карбюраторным смесеобразованием.

Двигатель М-14П - невысотный, для улучшения эксплуатационных характеристик имеет односкоростной центробежный нагнетатель.

Двигатель охлаждается воздухом, поступающим через входное устройство в передней 	части капота самолета. Равномерное охлаждение цилиндров обеспечивают воздушные дефлекторы, установленные на каждом цилиндре. Смазка основных узлов и деталей двигателя производится маслом под давлением.

Запуск двигателя осуществляется сжатым воздухом. Распределение воздуха по цилиндрам в необходимой последовательности осуществляется распределителем сжатого воздуха. Зажигание топливовоздушной смеси в цилиндрах осуществляется электрической искрой тока высокого напряжения, образованного в двух рабочих магнето. В каждый цилиндр завернуто по две свечи и пусковому клапану.

Двигатель крепится к кольцу моторамы восьмью болтами, проходящими через отверстия бобышек смесесборника.

На двигателе М-14П установлены:

воздушный винт изменяемого шага В530ТА-Д35 - на валу винта;

регулятор постоянных оборотов Р-2 сер. 04 - на корпусе редуктора;

карбюратор АК-14П - на смесесборнике;

два магнето М-9Ф,

генератор ГСР-ЗОООМ 4 серии,

распределитель сжатого воздуха, компрессор АК-50А 3 серии,

датчик тахометра ДТЭ-1,

маслонасос MH-I4A,

бензонасос 702MJI - на задней крышке картера.

Редуктор двигателя понижает частоту вращения вала воздушного винта относительно частоты вращения коленчатого вала.

| Двигатель М-14П (вид спереди) | Двигатель М-14П (вид сзади ) |
| --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двигатель

Условное обозначение 	М-14П

Система охлаждения 	Воздушная

Система запуска двигателя	Воздушная

Время непрерывной работы двигателя:

- на взлетном режиме.	Не более 5 мин

- на максимальной допустимой частоте вращения.	Не более 1 мин

- на остальных режимах.	Не ограничено

Работа двигателя в перевернутом положении:

- режимы работы	Номинальные

- продолжительность непрерывной работы. 	Не более 2 мин

- общее время работы за ресурс. 	Не более 18 %

Максимально допустимая частота вращения	2950 (101 %) об/мин

Время перехода от 760 об/мин (малый газ) до взлетного режима на неподвижном самолете (приемистость) 	Не более 3 сек.

Максимально допустимое падение частоты вращения коленчатого вала при переключении работы двигателя на одно магнето на втором номинальном и первом крейсерском режимах

(на легком винте).	85 об/мин (3 %)

Число цилиндров и их расположение	 9, звездообразное, в один ряд

Порядок нумерации цилиндров. 	Против часовой стрелки, если смотреть со стороны задней крышки, считая верхний цилиндр первым

Диаметр цилиндра 	105 мм

Ход поршня:

- для цилиндра № 4	 130 мм

- для цилиндров № 3 и 5	 130,15 мм

- для цилиндров № 2 и 6 	130,23 мм

- для цилиндров №8 и 9	 130,39 мм

- для цилиндров № 1 и 7	 131,25 мм

Рабочий объем всех цилиндров	 10,161 л

Степень сжатия	 (6,30,1)

Направление вращения коленчатого вала и вала винта	 Левое

Сухая масса двигателя	214 кг+2%

ПРИМЕЧАНИЕ. В сухую массу двигателя не входит масса генератора, компрессора, фильтра тонкой очистки топлива с трубопроводами, кольца подмоторной рамы, деталей выхлопного коллектора, датчика тахометра.

Габаритные размеры двигателя:

- диаметр (по крышкам коробок клапанного механизма)	 (985±3) мм

- длина	 (9243) мм

Редуктор

Тип	 Планетарный с шестью сателлитами, одноступенчатый

Передаточное число	0,658

Воздушный винт

Условное обозначение 	В530ТА-Д35

Тип	 Изменяемого шага, тянущий

Нагнетатель

Тип	 Центробежный, одноступенчатый, односкоростной с механическим приводом

Передаточное число привода	 8,16

Карбюратор

Условное обозначение	 АК-14П

Тип	 Беспоплавковый

Количество на двигатель	 I

Давление топлива перед карбюратором:

- на рабочих режимах	 0,2-0,5 кгс/см2

- на минимальной частоте вращения	 Не менее 0,15 ктс/см2

Температура воздуха на входе в карбюратор	 10-45 °С

Сорт топлива и октановое число	 Бензин Б91/115 ГОСТ 1012-72, с октановым числом не ниже 91

Бензонасос

Условное обозначение	 702МЛ

Тип	 Коловратный

Количество на двигатель	 I

Передаточное число привода	 1,125

Направление вращения привода 	Левое

Фильтр тонкой очистки топлива

Условное обозначение	 8Д2.966.064

Тип	 Отстойный

Количество на двигатель	 I

Рабочая жидкость	 Бензин Б91/П5 ГОСТ 1012-72

Рабочее давление	 0,2-0,5 кгс/см2

Максимальная пропускная способность	 5 л/мин

Тонкость фильтрации 	36-40 мкм

Маслонасос

Условное обозначение	 MH-I4A

Тип	Шестеренчатый, с нагнетающей и откачивающей ступенями

Количество на двигатель	 I

Передаточное число привода 	1,125

Направление вращения привода 	Левое

Давление масла в главной магистрали (замеряется через специальный штуцер на маслонасосе):

- на рабочих режимах	 4-6 кгс/см2

- на минимальной частоте вращения. 	Не менее 1 кгс/см2г

Температура масла на входе в двигатель:

- рекомендуемая	50-65 °С

- минимально допустимая	40 °С

- максимальная при длительной работе двигателя.	Не более 75 °С

- максимально допустимая в течение не более 15 мин непрерывной

работы двигателя.	Не более 85 °С

- максимально допустимая на выходе из двигателя.	Не более 125 °С

- максимальный перепад температур масла между

входом и выходом двигателя	50 °С

Температура головок цилиндров, измеряемая термопарами, установленными под задние свечи наиболее нагретого и наиболее холодного цилиндров:

- рекомендуемая	I40-I90 °С

- минимально допустимая для нормальной работы двигателя	120 °С

- минимальная при длительной работе двигателя	140 °С

- максимальная при длительной работе двигателя	220 °С

- максимально допустимая при взлете и наборе высоты

не более 15 мин и не более 5 % от ресурса	240 °С

Прокачка масла через двигатель при температуре масла

на входе 50-65 °С на первом номинальном режиме	Не более 13,5 кг/мин

Теплоотдача в масло на первом номинальном режиме	225 ккал/мин

Сорт масла для летней и зимней эксплуатации	МС-20 ГОСТ 21743-76

Магнето

Условное обозначение	М-9Ф

Тип	Четырехискровое, экранированное

Количество на двигатель	2

Передаточное число привода	1,125

Направление вращения привода	Левое

Система и тип проводов зажигания	Экранированный коллектор проводов ПВС-5

Свеча

Условное обозначение	СД-49СММ

Тип	Керамическая

Количество на цилиндр	2

Порядок зажигания цилиндров	1-3-5-7-9-2-4-6-8

Распределитель сжатого воздуха

Тип	Золотниковый

Передаточное число привода	0,5

Направление вращения привода	Левое

Регулировка распределителя сжатого воздуха производится при положении поршня в цилиндре № 4 на 12° (по углу поворота коленчатого вала) после ВМТ в такте расширения. Отверстие в золотнике распределителя должно открыть отверстие подвода воздуха к цилиндру № 4 на I мм, не более (по ходу вращения золотника).

Регулировка газораспределения по углу поворота коленчатого вала (по цилиндру № 4):

- начало впуска до ВМТ	 (204)°

- конец впуска после НМТ	 (544)°

- начало выпуска до НМТ	 (654) °

- конец выпуска после ВМТ	 (254)°

Зазоры между роликом коромысла и штоком клапана, устанавливаемые для проверки фаз газораспределения на двигателе в холодном состоянии:

- для клапана впуска 	1,1 мм

- для клапана выпуска	 1,1 мм

Зазоры между роликом коромысла и штоком клапана, устанавливаемые для работы на двигателе в холодном состоянии:

- для клапана впуска	 (0,3)мм

- для клапана выпуска	 (0,3)мм

Опережение зажигания по углу поворота коленчатого вала для левого и правого магнето (до ВМТ в такте сжатия)	 (23±1)°

Воздушный компрессор

Условное обозначение	АК-50А

Тип	Поршневой

Количество на двигатель	I

Передаточное число привода	0,9

Направление вращения привода	Правое

Генератор

Условное обозначение ГСР-З000М 4 серии

Тип	 Постоянного тока

Количество на двигатель	 I

Передаточное число привода	 2,5

Направление вращения привода	 Левое

Регулятор оборотов

Условное обозначение 	Р-2 сер. 04

Тип	 Центробежный

Передаточное число привода	 1,045

Направление вращения привода 	Правое

Датчик указателя частоты вращения двигателя

Условное обозначение	 ДТЭ-1

Тип	 Электрический

Количество на двигатель	 I

Передаточное число привода 	0,9

Направление вращения привода 	Левое

Фильтр-сигнализатор

Тип	 Электрический с пластинчато-щелевым элементом

Количество на двигатель	 I

Рабочее напряжение. 	Не более 29 В

Сила тока	0,15-0,25 А

Место расположения 	Маслоотстойник

Указатель появления стружки 	Контрольная лампа на приборной доске в кабине пилота

Режимы работы двигателя М-14П приведены в таблице, дроссельная характеристика приведена на рис. 3, внешняя и высотные характеристики - на рис. 4 и 5, диаграмма газораспределения приведена на рис. 6.

| Режим | Приведенная мощность у земли | Частота вращения коленчатого вала, об/мин | Удельный расход топлива, г/л.с.-ч. | Давление за нагнетателем, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетный | 360 л.с. -2% | 2900 | 285-315 | 129-15 (избыт) |
| Первый номинальный | 290 л.с. -2% | 2400 | 280-310 | 95-15 (избыт) |
| Второй номинальный | 240 л.с. -2% | 2050 | 265-300 | 75-15 (избыт) |
| Первый крейсерский | 0,75 от замеренной мощности 2 ном | 1860 | 210-230 | 735абсол |
| Второй крейсерский | 0,6 от замеренной мощности 2 ном. | 1730 | 215-235 | 670(абсол) |
| малый газ | - | Не более 760 (26 %) | - | - |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Мощность двигателя и удельные расходы топлива на всех режимах, должны обеспечиваться при незагруженных генераторе и компрессоре.

2. Верхний предел мощности и давление наддува за нагнетателем на взлетном, первом и втором номинальных режимах не ограничиваются.

3. В скобках даны номинальные значения частоты вращения коленчатого вала, выраженные в процентах по унифицированному тахометру (99,4 % соответствует 2900 об/мин коленчатого вала).

| Дроссельная характеристика Рис. 3 1 - кривая, характеризующая мощность 2 - кривая, характеризующая удельный расход топлива 3 - кривая, характеризующая часовой расход топлива | Внешняя характеристика Рис. 4 1 - прямая, характеризующая мощность 2 - прямая, характеризующая удельный расход топлива 3 - прямая, характеризующая часовой расход топлива |
| --- | --- |
| Высотные характеристики (расчетные) Рис. 5 1 - на взлетном режиме ( п = 2900 об/мин) 2 - на первом номинальном режиме ( п = 2400 об/мин) 3 - на втором номинальном режиме ( п = 2050 об/мин) 4 - на первом крейсерском режиме ( п = 1860 об/мин) 5 - на втором крейсерском режиме ( п = 1730 об/мин) |

Диаграмма газораспределения Рис. 6